Введение	1

Протокол информационного обмена по цепям RS-232	2

Протокол информационного обмена по цепям RS-485	3

Удаленный опрос через интерфейс прямого подключения	4

Опрос сети RS-485 через интерфейс прямого подключения	4

Список параметров	5

Описание функций обмена	9

Структура архива	19

Общие положения	19

Структура записей	20

Адресация записей	23

Диагностика прибора	23

Слово внутренних ошибок	24

Слово нештатных ситуаций	24

Слово отказов датчиков	25

# Введение

Как и прибор предыдущего поколения (ТСРВ-010) ТСРВ-010М имеет те же средства информационного обмена – прямой и сетевой интерфейсы. Однако оба интерфейса претерпели существенные изменения.

Прежде всего, при разработке интерфейсов ставилась задача обеспечения возможности независимого и одновременного доступа к внутренним ресурсам прибора. Это - как настроечная информация в базе данных прибора, так и текущая оперативная информация. Независимость обеспечивает параллельный доступ различных пользователей, а одновременность гарантирует работу с единой информацией. При коммерческом учете энергии и энергоресурсов требуется независимая работа нескольких пользователей информации с прибора (учет, диспетчеризация, контроль параметров, настройка, технологическое обслуживание) на что и были направлены усилия при проектировании интерфейсов.

Интерфейс прямого подключения изменился как программно, так и конструктивно. Кроме трех основных цепей стандарта RS232, добавились еще две цепи для управления потоком данных при подключении  к прибору модемов для работы по коммутируемым телефонным линиям (RTS и CTS). Все пять цепей гальванически развязаны от внешнего оборудования. Управление потоком реализовано как двунаправленное, но может  и не использоваться. При подключении компьютера управление потоком не применяется. Также интерфейс был дополнен средствами передачи некоторых АТ команд модема. Например, сброс и загрузка профиля, управление телефонной линией. Улучшена синхронизация на начало входящего пакета.

Сетевой интерфейс полностью изменился программно, а конструктивно очень незначительно. Конструктивно появилась возможность отключать согласующие резисторы номиналом 1 кОм на выходе передатчика и входе приемника, оставляя их только на концах линии. Хотя по спецификации RS-485 рекомендуется применять терминаторы номиналом 120 Ом, это не является требованием из соображений гибкости. Применение двухпроводных скрученных линий с характеристическим импедансом, существенно отличающимся от номинала согласующих резисторов, может давать ошибки в данных. Программно интерфейс полностью независим от интерфейса прямого подключения и может работать на скорости, отличающейся от скорости прямого интерфейса. Кроме того, появилась функция ретранслятора протокольных данных. Входящий поток данных на интерфейсе прямого подключения передается средствам сетевого интерфейса, обеспечивающим преобразование формата кадра символа и формирование сетевого протокольного блока. Далее интерфейс транслирует блок в сеть и ожидает ответной реакции. Полученный ответ в сетевом формате передается его средствам. Полученный блок отправляется на запрос к одному из абонентов на сети в виде ответа на внешние цепи прямого интерфейса. Таким образом, через прямой интерфейс можно обеспечить обмен с любым из абонентов на сети, не вклиниваясь в физическую линию. Это дает быстрое и безопасное подключение к сети с целью сбора накопленных данных из одного места. Кроме того, один модем может обеспечить удаленный опрос сети приборов. Дополнительно введена новая скорость 62500 бит/с для более быстрого обмена по сети.

# Протокол информационного обмена по цепям RS-232

Каждый кадр символа состоит из стартового бита, 8 бит данных и одного стопового бита. Между символами допустимый временной промежуток не более 500 мсек. Символы формируют пакет запроса, формат которого приведен ниже:

Стартовая преамбула (0х00 0х00) синхронизирует средства интерфейса с началом пакета. Максимальная длина пакета зависит от размера приемного буфера прибора (64 байта). Если пакет превышает размер буфера, пакет отбрасывается. Управляющее поле задает требуемое действие. Поле данных может содержать как символы, так и байты. Контрольная сумма вычисляется по всем байтам пакета. Правило вычисления следующее: суммируются по модулю 2 все байты, начиная с поля длины. Полученное значение дополняется до 256. При обнаружении ошибки в контрольной сумме, выставляется флаг в слове состояния с номером 8. На ошибочный пакет ответ не отправляется.

Ответный пакет передается не менее чем через 10 мсек. Формат приведен ниже:

# Протокол информационного обмена по цепям RS-485

Абоненты на сети Взлет связываются с использованием техники master-slave, при которой только одно устройство (ведущий) может инициировать транзакции (запросы). Остальные устройства (ведомые) отвечают запрошенными данными или выполняют требуемое действие.

Ведущий может обращаться к индивидуальным ведомым или инициировать широковещательный запрос ко всем устройствам на сети.

Каждый кадр символа в пакете данных кодируется с помощью 11 бит:

| Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stop | Stop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Между символами допустимый временной промежуток не более 100 мсек. Если за указанный промежуток времени полное сообщение так и не поступило, прибор отбрасывает полученные байты и переходит к ожиданию начала нового сообщения.

Формат запроса приведен ниже:

Поле адреса отмечает начало пакета данных. Поле длины содержит количество байт в сообщении, исключая поле адреса. Максимальная длина пакета зависит от размера приемного буфера прибора (64 байта). Управляющее поле задает требуемое действие. Поле данных может содержать как символы, так и байты. Контрольная сумма вычисляется по всем байтам пакета. Правило вычисления следующее: суммируются по модулю 2 все байты, начиная с поля длины. Полученное значение дополняется до 256. При обнаружении ошибки в контрольной сумме, выставляется флаг в слове состояния с номером 3. На ошибочный пакет ответ не отправляется.

Общий формат ответа приведен ниже:

Допустимые адреса ведомых устройств находятся в диапазоне 0…31. Индивидуальные адреса ведомых устройств находятся в диапазоне 1…31. Ведущий запрашивает ведомое устройство, помещая адрес ведомого в поле адреса сообщения. Когда ведомый отправляет ответ, он помещает свой собственный адрес в адресное поле ответа.

Адрес 0 используется как широковещательный адрес, который опознают все ведомые устройства. Ответ на широковещательный запрос не отправляется.

Ответы от ведомого могут отправляться с учетом задержки ответа (диапазон изменения задержки от 0 до 255 мсек с шагом 1 мсек).

# Удаленный опрос через интерфейс прямого подключения

Интерфейс прямого подключения предоставляет средства работы через коммутируемую или выделенную телефонную линию в режиме полудуплексного обмена. Переход в режим обмена с использованием модема с АТ-системой команд производится с помощью перемещения переключателя SA1.2 в положение “ON”. В этом режиме возможно аппаратное управление потоком данных по цепям RTS и CTS. Включение двунаправленного управления потоком выполняется установкой переключателя SA1.1 в положение “ON”.

После включения прибора или его рестарта интерфейс прямого подключения переходит в режим команд. В этом состоянии прибор ожидает прихода ответной строки от модема - CONNECT. Протокольные блоки игнорируются. Пауза между принимаемыми байтами более 20 мсек считается завершением входящего потока байтов. При обнаружении строки CONNECT, интерфейс переходит в режим данных. Теперь могут передаваться протокольные кадры.

В режиме данных производится контроль активности обмена. Если от модема к прибору в течении 60 сек не было передано ни одного кадра, то он переводит модем в режим команд и сам переходит в него. Для этого выдерживается пауза 1.5 сек, далее три подряд идущих символа ‘+’ и пауза 1.5 сек. Затем прибор выдает в модем команду ATH0Z.

Режим данных предполагает непрерывное поддержание активности использования коммутируемого соединения. При переходе в режим команд по истечении таймаута прибор будет готов к приему нового входящего вызова не более чем через 60 сек.

# Опрос сети RS-485 через интерфейс прямого подключения

К группе приборов ТСРВ-010, ТСРВ-010М, МП-400, объединенных в единую сеть, можно подключиться через интерфейс прямого подключения любого прибора ТСРВ-010М. ТСРВ-010 такой возможностью не обладают (до версии 20.18.04.хх). Принцип трансляции запросов с интерфейса RS-232 в приборную сеть RS-485 реализован на основе инкапсуляции тела сетевого запроса в поле данных запроса прямого интерфейса. Тело сетевого запроса содержит все поля, кроме поля контрольной суммы. При ретрансляции в сеть интерфейсные средства RS-485 дополняют тело до формата полного пакета и передают в сеть. Если запрос не является широковещательным, прибор-ретранслятор ожидает ответа от адресуемого абонента не более 800 мсек. Если за указанное время поступил ответ, он транслируется на интерфейс RS-232 в формате сетевого протокола. Если ответ не поступил, интерфейсные средства отменяют фазу ожидания ответа от данного абонента. После этого ответы от абонента прибором-ретранслятором игнорируются.

В случае совпадения поля адреса в теле запроса в сеть с собственным сетевым адресом прибора-ретранслятора обработка идет обычным образом,  но в сеть запрос не транслируется. Широковещательный запрос выполняют все абоненты на сети, в том числе прибор-ретранслятор. Формат запроса на трансляцию в сеть приведен ниже:

Поле длины содержит количество байт в запросе, без учета стартовой преамбулы. Поле данных содержит тело сетевого запроса в формате:

В теле сетевого запроса поле адреса выбирает сетевого абонента, поле длины количество байт в теле, управляющее поле – действие, поле данных дополнительную информацию. Поле контрольной суммы в теле отсутствует. Весь запрос завершает контрольная сумма на все байты запроса. Дополнение тела полем контрольной суммы и изменением формата кадра символа занимается прибор-ретранслятор.

Ответ от сетевого абонента в интерфейс RS-232 передается в формате:

В случае отсутствия ответа из сети прибор-ретранслятор никакого ответа в интерфейс RS232 не отправляет. Надо заметить, что ответ из сети или от прибора-ретранслятора приходит в сетевом формате с учетом поля адреса и контрольной суммы пакета.

# Список параметров

Таблица 1 Список параметров

| Условное обозначение | Ед. изм. | Диапазон значений | Наименование параметра | Функция чтения/записи | Миним. доступ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Перезапуск прибора | -/000H | Сервис | Команда |
| - | - | 0 – 3 | Регистр флагов разрешения перехода на летний режим работы | 006H/005H | Сервис | - |
| Rt | Ом | 0 – 1500 | Входное сопротивление в точке T/R | 007H/- | Работа | - |
| - | - | - | Чтение первого банка памяти архива | 008H/- | Работа | Команда |
| Pст | МПа | -1.0 – 1.0 | Поправка на высоту столба | 011Н/010Н | Сервис | - |
| Iвх | мА | 0 – 20 | Входной ток в точке P/I | 012Н/- | Работа | - |
| P | МПа | -10 – 100 | Показания датчика давления в точке P/I | 013H/- | Работа | - |
| Q | л/мин | -10 - 100000 | Показания датчика расхода в точке P/I | 013H/- | Работа | - |
| t | º С | -50 - 500 | Показания датчика температуры в точке P/I | 013H/- | Работа | - |
| Ратм | мм.рт.ст | 500 – 900 | Атмосферное давление | 015Н/014Н | Работа | - |
| t | º С | 0 - 250 | Показания датчика температуры в точке T/R | 016H/- | Работа | - |
| - | - | - | Регистр флагов состояния точки T/R | 017Н/- | Работа | - |
| - | - | - | Чтение второго банка памяти архива | 018H/- | Работа | Команда |
| ΔtНС11 | º С | -10 – 10 | Уставка для НС 11 | 021H/020H | Сервис | - |
| ΔtНС12 | º С | -10 – 10 | Уставка для НС 12 | 021H/020H | Сервис | - |
| - | мА | 0 – 20 | Диапазон изменения тока в точке P/I | 023H/022H | Сервис | - |
| - | - | - | Регистр флагов состояния точки P/I | 024Н/- | Работа | - |
| dK | - | 0.5 – 1.5 | Поверочный коэффициент в точке P/I | 026H/025H | Поверка | - |
| dI | мА | -1.5 – 1.5 | Поверочный коэффициент в точке P/I | 028H/027H | Поверка | - |
| - | % | 0 – 5 | Метрологический заход за верхний предел номинального диапазона измерений в точке P/I | 02AH/029H | Сервис | При передаче значение умножается на 10 |
| - | % | 0 – 5 | Метрологический заход за нижний предел номинального диапазона измерений в точке P/I | 02CH/02BH | Сервис | При передаче значение умножается на 10 |
| - | МПа | 0 - 100 | Верхний номинальный предел измерений для датчика давления в точке P/I | 0DAH/02DH | Сервис | - |
| - | л/мин | 0 - 100000 | Верхний номинальный предел измерений для датчика расхода в точке P/I | 0DAH/02DH | Сервис | - |
| - | º С | 0 - 500 | Верхний номинальный предел измерений для датчика температуры в точке P/I | 0DAH/02DH | Сервис | - |
| - | МПа | -10 - 10 | Смещение нуля датчика давления в точке P/I | 02FH/02EH | Сервис | - |
| - | л/мин | -10 - 10 | Смещение нуля датчика расхода в точке P/I | 02FH/02EH | Сервис | - |
| - | º С | -50 - 500 | Нижний номинальный предел измерений для датчика температуры в точке P/I | 02FH/02EH | Сервис | - |
| V | л | 0 – 109 | Накопленный объем в трубопроводе | 030H/04AH | Сервис | Установка единиц – функция 09FH |
| V | м3 | 0 – 109 | Накопленный объем в трубопроводе | 030H/04AH | Сервис | Установка единиц – функция 09FH |
| m | т | 0 – 109 | Накопленная масса в трубопроводе | 030H/04AH | Сервис | Установка единиц – функция 09FH |
| Qv | м3/ч | 0 – 850000 | Объемный расход в трубопроводе | 031H/- | Работа | Установка единиц – функция 09FH |
| Qv | л/мин | 0 – 850000 | Объемный расход в трубопроводе | 031H/- | Работа | Установка единиц – функция 09FH |
| Qm | т/ч | 0 – 850000 | Массовый расход в трубопроводе | 031H/- | Работа | Установка единиц – функция 09FH |
| t | º С | 0 – 180 | Температура в трубопроводе | 034H/- | Работа | - |
| W | ГДж | 0 – 109 | Накопленное тепло | 036H/049H | Сервис | Установка единиц – функция 0A8H |
| W | МВтч | 0 – 109 | Накопленное тепло | 036H/049H | Сервис | Установка единиц – функция 0A8H |
| W | Гкал | 0 – 109 | Накопленное тепло | 036H/049H | Сервис | Установка единиц – функция 0A8H |
| - | - | - | Слово состояния внутренних ошибок | 038H/- | Работа | - |
| - | - | - | Слово состояния нештатных ситуаций | 03BH/- | Работа | - |
| dR | Ом | -10 – 10 | Поверочный коэффициент в точке T/R | 03EH/03DH | Поверка | - |
| Node | - | 1 –31 | Адрес прибора в сети | 040H/03FH | Работа | - |
| - | - | - | Установка даты и времени | -/041Н | Сервис | Команда |
| - | - | - | Чтение даты | 042Н/- | Работа | - |
| - | - | - | Чтение времени | 043Н/- | Работа | - |
| - | - | - | Инициализация прибора | -/045Н | Поверка | Команда |
| - | - | - | Информация о приборе | 04FH/- | Работа | - |
| - | - | - | Электронный номер прибора | 050H/051H | Сервис | - |
| - | - | - | Опрос шины RS485 | 055H/- | Работа | - |
| - | мсек | 0 – 255 | Задержка ответа от прибора в сети RS485 | 057H/056H | Работа | - |
| - | - | - | Сброс накопленных значений | -/058Н | Сервис | Команда |
| - | мин | 0 – 600000 | Счетчики времени | 059H/05AH | Сервис | - |
| dК | - | 0.5 – 1.5 | Поверочный коэффициент в точке T/R | 05СH/05ВH | Поверка | - |
| КМ | - | 0 – 3 | Способ контроля небаланса масс между подающим и обратным трубопроводам | 05ЕН/05DH | Сервис | Расширение для версии 20.19.11.00 |
| KW | - | 0 – 5 | Способ контроля тепла по системе ГВС | 060Н/05FH | Сервис | Расширение для версии 20.19.11.00 |
| - | сек | 5 – 360 | Интервал накопления импульсов | 065H/064H | Сервис | - |
| - | сек | 5 – 180 | Квота на импульс | 067H/066H | Сервис | - |
| - | - | - | Очистка часового архива | -/06СН | Сервис | Команда |
| - | - | - | Очистка суточного архива | -/06DН | Сервис | Команда |
| - | - | - | Очистка месячного архива | -/06EН | Сервис | Команда |
| - | - | - | Чтение прав доступа к БД | 06FH/- | Работа | - |
| QНУ | т/ч | 0 – 1000 | Масса нормативной утечки за узлом учета | 07АН/079Н | Сервис | Расширение для версии 20.19.11.00 |
| ρ | кг/м3 | - | Плотность теплоносителя | 07BH/- | Работа | - |
| h | кДж/кг | - | Энтальпия теплоносителя | 07DH/- | Работа | - |
| KP | имп/л | 10-4 – 104 | Константа преобразования на числоимпульсном входе | 083H/082H | Сервис | - |
| FВХ | Гц | 0 – 3000 | Входная частота в точке Q/F | 085H/- | Работа | - |
| - | - | 0 - 2 | Размерность вывода накопленного теплоносителя | 09EH/09FH | Работа | - |
| Bd232 | бит/с | 600 - 19200 | Скорость обмена RS232 | -/0A0H | Работа | - |
| Bd485 | бит/с | 600 - 62500 | Скорость обмена RS485 | 0A2H/0A1H | Работа | - |
| E | ГДж/ч | - | Тепловая мощность | 0A5H/- | Работа | Установка единиц – функция 0A8H |
| E | МВт | - | Тепловая мощность | 0A5H/- | Работа | Установка единиц – функция 0A8H |
| E | Гкал/ч | - | Тепловая мощность | 0A5H/- | Работа | Установка единиц – функция 0A8H |
| - | - | 0 - 2 | Размерность вывода тепла | 0A9H/0A8H | Работа | - |
| - | - | - | Точка подключения термодатчика в трубопроводе | 0AEH/0AFH | Сервис | - |
| QНАИБ | т/ч | 0 – 100000 | Максимальный расход в трубопроводе | 0В3Н/0В2Н | Сервис | - |
| QНАИМ | т/ч | 0 – 100000 | Минимальный расход в трубопроводе | 0В5Н/0В4Н | Сервис | - |
| PХВ | МПа | 0 – 4 | Давление холодной воды | 0В7Н/0В6Н | Работа | - |
| КПР | - | 1.0 – 1.1 | Коэффициент разницы расходов | 0СВН/0ССН | Сервис | - |
| tХВ | º С | 0 – 30 | Температура холодной воды | 0D1H/0D0H | Работа | - |
| PДОГ | МПа | 0 – 100 | Договорное давление в трубопроводе | 0D9H/0D2H | Работа | - |
| P | МПа | 0 – 2.5 | Давление в трубопроводе | 0D3H/- | Работа | - |
| - | - | - | Режим работы | 0D5H/- | Работа | Установка возможна только DIP-переключателями |
| - | - | - | НСХ термопреобразователя | 0D7H/0D8H | Сервис | - |
| - | - | - | Тип датчика в точке P/I | 0DBH/0EBH | Сервис | - |
| W100 | - | 0 – 2 | Значение W100 ТД | 0DBH/0DCH | Сервис | - |
| R0 | Ом | 0 – 1000 | Значение R0 ТД | 0E3H/0E2H | Сервис | - |
| RОПР | Ом | 50 – 1000 | Опорное сопротивление | 0E5H/0E4H | Поверка | - |
| - | - | - | Тип датчика в точке T/R | 0E8H/0E7H | Сервис | - |
| TДОГ | º С | 0 – 180 | Договорная температура в трубопроводе | 0EAH/0E9H | Сервис | - |
| - | - | - | Точка подключения датчика давления в трубопроводе | 0EEH/0EFH | Сервис | - |
| - | - | - | Тип датчика температуры в трубопроводе | 0F1H/0F0H | Сервис | - |
| - | - | - | Тип датчика давления в трубопроводе | 0F3H/0F2H | Сервис | - |
| - | - | - | Тип датчика расхода в трубопроводе | 0F5H/0F4H | Сервис | - |
| - | - | - | Точка подключения датчика расхода в трубопроводе | 0F7H/0F6H | Сервис | - |
| QДОГ | т/ч | 0 – 100000 | Договорной расход в трубопроводе | 0F9H/0F8H | Сервис | - |
| - | - | - | Регистр флагов состояния датчиков в трубопроводе | 0FAH/- | Работа | - |
| QV | м3/ч | 0 – 850000 | Показания датчика расхода в точке Q/F | 0FBH/- | Работа | - |
| - | - | - | Режим обслуживания | 0FCH/- | Работа | - |
| - | - | - | Регистр флагов НС | 0FEH/0FDH | Сервис | - |

# Описание функций обмена

Общие обозначения:

Byte#, Byte – 8 битный байт

ASCIIZ - строка символов в кодировке 866 с завершающим нулем. Символ десятичного разделителя чисел с плавающей запятой – точка.

Таблица 2 Описание функций обмена

| Управляющее поле | Тело запроса | Тело ответа | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H – Рестарт прибора | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – «Сброс Watch Dog». |
| 05H – Запись признака перехода на летний режим работы. | 0x00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – признак (целое число). 0 – переход запрещен 1 – переход разрешен. |
| 06H – Чтение признака перехода на летний режим работы. | 0x00 |  |  |
| 07H – Чтение значения сопротивления на входе T/R. | Byte# | ASCIIZ | Byte# - индекс входа T/R. 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – значение сопротивления (вещ. число). |
| 08H – Чтение основного архива |  |  | См. (Структура архива) |
| 10H – Запись третьего параметра датчика в точке P/I. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I. 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – параметр (вещ. число). |
| 11H – Чтение третьего параметра датчика в точке P/I. | Byte# |  |  |
| 12H – Чтение тока на входе P/I. | Byte# | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – значение тока (вещ. число). |
| 13H – Показания датчика по НФП на входе P/I. | [Node], Len, 0x13, Byte#, ChSum |  | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – показания датчика (вещ. число). |
| 14H – Запись атмосферного давления. | 0x00 , ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – значение атмосферного давления (вещ. число). |
| 15H – Чтение атмосферного давления. | 0x00 |  |  |
| 16H – Чтение температуры в точке T/R. | Byte# | ASCIIZ | Byte# - индекс входа T/R 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – значение температуры (вещ. число). |
| 17H – Чтение флагов состояния точки T/R. | Byte# | ASCIIZ | Byte# - индекс входа T/R 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – слово состояния (цел. число) бит 0 – выход за верхний метрол. предел; бит 1 – выход за верхний номин. диапазон; бит 2 – выход за нижний метрол. предел; бит 3 – выход за нижний номин. диапазон. |
| 18H – Чтение дополнительного архива. |  |  | См. (Структура архива) |
| 20H – Запись уставки по температуре для нештатной ситуации 11 и 12. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс нештатной ситуации. 0 – нештатная ситуация 11, 1 - нештатная ситуация 12. ASCIIZ – значение уставки (вещ. число) в диапазоне –10..+10 C0. |
| 21H – Чтение уставки по температуре для нештатной ситуации 11 и 12. | Byte# |  |  |
| 22H – Запись диапазона изменения тока на входе P/I. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – индекс диапазона (цел. число). 0 – диапазон 4-20 мА, 1 – диапазон 0-5 мА, 2 – диапазон 0-20 мА. |
| 23H – Чтение диапазона изменения тока на входе P/I. | Byte# |  |  |
| 24H – Чтение флагов состояния точки P/I. | Byte# | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – слово состояния (цел. число) бит 0 – выход за верхний метрол. предел; бит 1 – выход за верхний номин. диапазон; бит 2 – выход за нижний номин. предел; бит 3 – выход за нижний метрол. диапазон. |
| 25H – Запись поправки на крутизну преобразования сигнала силы тока. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – поправка на крутизну (вещ. число). |
| 26H – Чтение поправки на крутизну преобразования сигнала силы тока. | Byte# |  |  |
| 27H – Запись поправки на смещение преобразования сигнала силы тока. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – поправка на смещение (вещ. число). |
| 28H – Чтение поправки на смещение преобразования сигнала силы тока. | Byte# |  |  |
| 29H – Запись метрологического захода за верхний предел номинального диапазона измерений. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – метрологического заход (цел. число). |
| 2AH – Чтение метрологического захода за верхний предел номинального диапазона измерений. | Byte# |  |  |
| 2BH – Запись метрологического захода за нижний предел номинального диапазона измерений. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – метрологического заход (цел. число). |
| 2CH – Чтение метрологического захода за нижний предел номинального диапазона измерений. | Byte# |  |  |
| 2DH – Запись первого параметра датчика в точке P/I (чтение по функции DAH) | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – параметр (вещ. число). |
| 2EH – Запись второго параметра датчика в точке P/I. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# - индекс входа P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – параметр (вещ. число). |
| 2FH – Чтение второго параметра датчика в точке P/I. | Byte# |  |  |
| 30H – Чтение объема. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – прошедший объем (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| 31H – Чтение расхода. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – расход (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| 34H – Чтение температуры | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – температура (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 - третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| 35H – Чтение разницы температур между каналами 1 и 2 | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – разница температур (вещ. число). |
| 36H – Чтение тепла | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – тепло (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| 38H– Чтение слова внутренних ошибок | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – строка флагов,состоящая из 16 символов, каждый из которых «0» или «1». Флаги передаются, начиная с младшей позиции. См. (Слово внутренних ошибок). |
| 3BH – Чтение слова нештатных ситуаций. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – строка флагов,состоящая из 32 символов «0» или «1». Флаги передаются, начиная с младшей позиции. См. (Слово нештатных ситуаций). |
| 3DH – Запись аддитивных температурых поправок. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# – номер точки T/R 0 – 1 точка, 1 – 2 точка, 3 – 4 точка, 4 – 5 точка. ASCIIZ – поправка (вещ. число). |
| 3EH – Чтение аддитивных температурых поправок. | Byte# |  |  |
| 3FH – Запись адреса прибора в сети RS485. | 0x00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – адрес прибора (цел. число) из диапазона 0 - 31. |
| 40H – Чтение адреса прибора в сети RS485. | 0x00 |  | ASCIIZ – адрес прибора (цел. число) из диапазона 0 - 31 (в 16-ричном коде – например для 31 это 1F) |
| 41H – Установка даты и времени. | Byte0,.. Byte11, 0x00, 0x00 | ASCIIZ | Byte0 – единицы секунд, Byte1 – десятки секунд, Byte2 – единицы минут, Byte3 – десятки минут, Byte4 – единицы часов, Byte5 – десятки часов, Byte6 – единицы дней, Byte7 – десятки дней, Byte8 – единицы месяцев, Byte9 – десятки месяцев, Byte10 – единицы лет, Byte11 – десятки лет. ASCIIZ – «DD.MM.YY»: день, месяц, год. |
| 42H – Чтение даты. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – «DD.MM.YY»: день, месяц, год. |
| 43H – Чтение времени. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – «HH:MM:SS»: час, минута, секунда. |
| 45H – Инициализация теплосчетчика. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – «Инициализация…». |
| 49H – Запись тепла. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – тепло (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 3 – четвертый канал. |
| 4AH – Запись суммарного расхода. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – суммарный расход (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – недопустимо, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| 4FH – Чтение названия прибора. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – "ВЗЛЁТ ТСР 20.XX.XX.XX" |
| 50H – Чтение электронного номера прибора. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – номер прибора, целое число. |
| 51H – Запись электронного номера прибора. | ASCIIZ |  |  |
| 55H – Опрос шины Взлет ТСР |  |  | См. (Опрос сети RS-485 через интерфейс прямого подключения). |
| 56H – Запись задержки ответа по RS485. | Byte | ASCIIZ | ASCIIZ – значение задержки ответа: 0 – без задержки, 1..255 – задержка в 1 мсек тиках. |
| 57H – Чтение задержки ответа по RS485. | 0x00 |  |  |
| 58H – Сброс накопленных значений. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – «Инициализация…». |
| 59H – Чтение счетчиков времени. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – время в минутах, целое число. Byte# – номер счетчика: 0 – резерв, 1 – резерв, 2 – время работы по 1 ТС, 3 – время простоя по 1 ТС, 4 – время работы по 2 ТС, 5 – время простоя по 2 ТС. |
| 5AH – Запись счетчиков времени. | Byte#, ASCIIZ |  |  |
| 5BH – Запись мультипликат. температурных поправок. | Byte# , ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# – номер точки T/R 0 – 1 точка, 1 – 2 точка, 3 – 4 точка, 4 – 5 точка. ASCIIZ – поправка (вещ. число). |
| 5CH – Чтение мультипликат. температурных поправок. | Byte# |  |  |
| 5DH – Запись способа контроля небаланса масс | 0х00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – целое число |
| 5EH – Чтение способа контроля небаланса масс | 0x00 |  |  |
| 5FH – Запись способа контроля тепла по системе ГВС | 0х00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – целое число |
| 60H – Чтение способа контроля тепла по системе ГВС | 0x00 |  |  |
| 64H – Запись интервала накопления импульсов. | 0x00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – интервал накопления в диапазоне 5..360 сек, целое число. |
| 65H – Чтение интервала накопления импульсов. | 0x00 |  |  |
| 66H – Запись временной квоты на импульс. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – квота в диапазоне 5..180 сек, целое число. Byte# – номер точки числоимпульсных сигналов: 1 – 4 точка, 0 – 5 точка, 4 – 1 точка, 3 – 2 точка. |
| 67H – Чтение временной квоты на импульс. | Byte# |  |  |
| 6CH – Обнуление среднечасовых значений. | 0x00 | 0x00 |  |
| 6DH - Обнуление среднесуточных значений. | 0x00 | 0x00 |  |
| 6EH - Обнуление среднемесячных значений. | 0x00 | 0x00 |  |
| 6FH – Запрос прав на запись параметров. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ : «1» - запрещено, «0» - разрешено. |
| 72H – Запись константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – константа преобразования расхода в частоту на выходе ТС, вещественное число. Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал |
| 73H – Чтение константы преобразования расхода в частоту на выходе ТС | Byte# |  |  |
| 79H – Запись нормативной утечки | 0x00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – нормативная утечка, вещественное число. |
| 7АH – Чтение нормативной утечки | 0х00 |  |  |
| 7BH – Чтение плотности теплоносителя | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – плотность теплоносителя (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| 7DH – Чтение энтальпии теплоносителя | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – энтальпия теплоносителя (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| 82H – Запись константы преобразования расхода в частоту на входе ТС. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – константа преобразования (вещ. число) Byte# – номер точки: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| 83H – Чтение константы преобразования расхода в частоту на входе ТС. | Byte# |  |  |
| 84H – Чтение выходной частоты. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – выходная частота, вещественное число. Byte# – номер канала: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| 85H – Чтение входной частоты. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – входная частота, вещественное число. Byte# – номер точки: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| 9EH – Чтение единиц измерения объема и расхода. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – единицы измерения объема и расхода, целое число. Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. Byte - единицы измерения объема и расхода, целое число. |
|  |  |  | Индекс | Единицы объема | Единицы расхода |
|  |  |  | 0 | л | л/мин |
|  |  |  | 1 | м3 | м3/ч |
|  |  |  | 2 | т | т/ч |
| 9FH – Запись единиц измерения объема и расхода. | Byte#, Byte |  |  |
| A0H – Запись скорости RS-232. | Byte, 0x00 | Byte, 0x00 | Byte – индекс скорости: 0 - 600 бод, 1 - 1200 бод, 2 - 2400 бод, 3 - 4800 бод, 4 - 9600 бод, 5 - 19200 бод, 6 – 62500 бод (только RS 485). |
| A1H – Запись скорости RS-485. |  |  |  |
| A2H – Чтение скорости RS-485. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – скорость: ‘ 600 бод’ ‘ 1200 бод’ ‘ 2400 бод’ ‘ 4800 бод’ ‘ 9600 бод’ ‘19200 бод’ ‘62500 бод’ (только RS 485) |
| A5H – Чтение тепловой мощности. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – тепловая мощность (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 3 – четвертый канал. |
| A8H – Запись единиц измерения тепла. | Byte#, Byte | ASCIIZ | ASCIIZ - единицы измерения тепла, целое число. Byte – индекс единиц измерения тепла. Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 3 – четвертый канал. |
|  |  |  | Индекс | Единицы тепла | Единицы мощности |
|  |  |  | 0 | ГДж | ГДж/ч |
|  |  |  | 1 | МВт·ч | МВт |
|  |  |  | 2 | Гкал | Гкал/ч |
| A9H – Чтение единиц измерения тепла. | Byte# |  |  |
| ACH – Запись единиц измерения объема и расхода по всем каналам. | Byte, 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – единицы измерения объема, целое число. Byte - единицы измерения объема и расхода, целое число. |
| AEH – Чтение номера точки подключения термодатчика в канале. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – номер точки: 1 – точка 1, 2 – точка 2, 3 – точка 4, 4 – точка 5. Byte# – номер канала: 1 – 4 канал, 0 – 5 канал, 2 – 3 канал, 4 – 1 канал, 3 – 2 канал. |
| AFH - Запись номера точки подключения термодатчика в канале. | Byte#, Byte | Byte#, Byte |  |
| B2H – Запись максимального расхода в канале. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – максимальный расход (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| B3H – Чтение максимального расхода в канале. | Byte# |  |  |
| B4H – Запись минимального расхода в канале. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – минимальный расход (вещ. число). Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| B5H – Чтение минимального расхода в канале. | Byte# |  |  |
| B6H – Запись давления холодной воды. | 0x00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – давление холодной воды, вещественное число. |
| B7H – Чтение давления холодной воды. | 0x00 |  |  |
| CBH – Чтение коэффициента разницы расходов. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – коэффициент разницы расходов, вещественное число. |
| CCH – Запись коэффициента разницы расходов. | ASCIIZ |  |  |
| D0H – Запись температуры холодной воды. | ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – температура холодной воды, вещественное число. |
| D1H – Чтение температуры холодной воды. | 0x00 |  |  |
| D2H – Запись договорного давления. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – давление, вещественное число. Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| D3H – Чтение текущего давления. | Byte#, 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – давление, вещественное число. Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| D5H – Чтение режима работы. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – строковое представление режима. Режим А: А0 – «Реж.А-0», . . . А7 – «Реж.А-7», Режим Б: Б0 – «Реж.Б-0», . . . Б7 – «Реж.Б-7», Режим В: В0 – «Реж.В-0», . . . В7 – «Реж.В-7». |
| D7H – Чтение типа датчика температуры. | Byte# | ASCIIZ | Byte# – номер точки: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. ASCIIZ – тип ТС, целое число: 0 - «Pt500 R9 600 Ом’, 1 - ‘Pt100 R9 600 Ом’, 2 – «Pt100 R9 120 Ом». 3 – «Pt500 W100 = 1.391», 4 - «Pt500 W100 = 1.385», 5 - «Pt100 W100 = 1.391», 6 - «Pt100 W100 = 1.385», 7 - «Cu100 W100 = 1.428», 8 - «Cu100 W100 = 1.426», 9 - «Cu50 W100 = 1.428», 10 - «Cu50 W100 = 1.426». |
| D8H – Запись типа датчика температуры. | Byte, 0x00 | Byte, 0x00 | Byte – управляющий байт. Байт имеет следующий формат: Тип ТС: 0 – ‘Pt500 R9 600 Ом’, 1 – ‘Pt100 R9 600 Ом’, 2 – «Pt100 R9 120 Ом», 3 – «Pt500 W100 = 1.391», 4 - «Pt500 W100 = 1.385», 5 - «Pt100 W100 = 1.391», 6 - «Pt100 W100 = 1.385», 7 - «Cu100 W100 = 1.428», 8 - «Cu100 W100 = 1.426», 9 - «Cu50 W100 = 1.428», 10 - «Cu50 W100 = 1.426», Точка: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| D9H – Чтение договорного давления. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – давление, вещественное число. Byte# – номер канала: 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| DAH – Чтение максимального избыточного давления. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – максимального избыточного давление, вещественное число. Byte# – номер точки P/I 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. |
| DBH – Чтение состояния точки измерения силы тока. | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – статус точки, целое 0 – давление, 1 – температура, 2 – расход, 3 – отключен. Byte# – номер точки: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| DCH – Установка параметра W100 ТС. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – W100, (вещ.число). Byte# – номер точки сигнала сопротивления: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| DDH – Чтение параметра W100 ТС. | Byte# |  |  |
| E2H – Установка номинального значения ТС при 0ºС | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – номинальное значение ТС, (вещ. число). Byte# – номер точки сигнала сопротивления: 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| E3H – Чтение номинального значения ТС при 0ºС | Byte# |  |  |
| E4H – Установка опорного сопротивления | 0x00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – опорное сопротивление, вещественное число. |
| E5H – Чтение опорного сопротивления | 0x00 |  |  |
| E7H – Установка признака подключения датчика температуры | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – признак подключения: 0 – недопустимо, 1 – температура, 2 – недопустимо, 3 – отключен. Byte# – индекс 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| E8H – Чтение признака подключения датчика температуры. | Byte# |  |  |
| E9H – Запись договорной температуры. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – температура, вещественное число. Byte# – индекс 1 – первый канал, 0 – второй канал, 2 – третий канал, 4 – четвертый канал, 3 – пятый канал. |
| EAH – Чтение договорной температуры. | Byte# |  |  |
| EBH – Установка признака подключения датчика в точке силы тока. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – признак подключения: 0 – давление, 1 – температура, 2 – расход, 3 – отключен. Byte# – индекс 1 – 1 точка, 0 – 2 точка, 4 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| EEH – Чтение точки подключения датчика давления | Byte# | ASCIIZ | ASCIIZ – номер точки: 0 – точка 2, 1 – точка 1, 3 – точка 5, 4 – точка 4. Byte# – номер канала: 1 – 1 канал, 0 – 2 канал, 2 – 3 канал, 4 – 4 канал, 3 – 5 канал. |
| EFH – Запись точки подключения датчика давления | Byte#, ASCIIZ |  |  |
| F0H – Запись признака использования датчика температуры в расчетном канале. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# – номер канала: 1 – 1 канал, 0 – 2 канал, 2 – 3 канал, 4 – 4 канал, 3 – 5 канал. ASCIIZ – признак (целое число) 0 – датчика нет (договорное знач.), 1 - датчик с выходным сигналом силы сопротивления, 2 - датчик с выходным сигналом силы тока. 3 – датчик х.в. |
| F1H – Чтение признака использования датчика температуры в расчетном канале. | Byte# |  |  |
| F2H – Запись признака использования датчика давления в расчетном канале. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# – номер канала: 1 – 1 канал, 0 – 2 канал, 2 – 3 канал, 4 – 4 канал, 3 – 5 канал. ASCIIZ – признак (целое число) 0 – датчика нет (договорное знач.), 1 - датчик с выходным сигналом силы тока. 2 – датчик х.в. |
| F3H – Чтение признака использования датчика давления в расчетном канале. | Byte# |  |  |
| F4H – Запись признака использования датчика расхода в расчетном канале. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# – номер канала: 1 – 1 канал, 0 – 2 канал, 2 – 3 канал, 4 – 4 канал, 3 – 5 канал. ASCIIZ – признак (целое число) 0 – датчика нет (договорное знач.), 1 - датчик с выходным числоимпульсным сигналом, 2 - датчик с выходным сигналом силы тока. |
| F5H – Чтение признака использования датчика расхода в расчетном канале. | Byte# |  |  |
| F6 – Запись номера точки подключения датчика расхода. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# – номер канала: 1 – 1 канал, 2 – 2 канал, 0 – 3 канал, 3 – 4 канал, 4 – 5 канал. ASCIIZ – номер точки (целое число) 0 – 1 точка, 1 – 2 точка, 2 – 4 точка, 3 – 5 точка. |
| F7 – Чтение номера точки подключения датчика расхода. | Byte# |  |  |
| F8 – Запись договорного расхода. | Byte#, ASCIIZ | ASCIIZ | Byte# – номер канала: 1 – 1 канал, 2 – 2 канал, 0 – 3 канал, 3 – 4 канал, 4 – 5 канал. ASCIIZ – договорной расход (вещ. число) |
| F9 – Чтение договорного расхода. | Byte# |  |  |
| FAH – Чтение флагов состояния датчиков в канале. | Byte# | ASCIIZ | Byte# - индекс канала. 1 – 1 канал, 2 – 2 канал, 0 – 3 канал, 3 – 4 канал, 4 – 5 канал. ASCIIZ – слово состояния (цел. число) бит 0 – отказ датчика расхода; бит 1 – отказ датчика температуры; бит 2 – отказ датчика давления. |
| FBH – Чтение объемного расхода в точке с числоимпульсным сигналом. | Byte# | ASCIIZ | Byte# - индекс точки измерения. 0 – 2 точка, 1 – 1 точка, 3 – 5 точка, 4 – 4 точка. ASCIIZ – значение расхода (вещ. число). |
| FCH – Чтение режима обслуживания. | 0x00 | ASCIIZ | ASCIIZ – режим обслуживания (цел. число). 0 – тестовый режим, 1 – режим поверки, 2 – сервисный режим, 3 – рабочий режим. |
| FDH – Запись регистра НС. | 0x00, ASCIIZ | ASCIIZ | ASCIIZ – регистр (целое число). Если бит n установлен в 1, НС n+1 разрешена. |
| FEH – Чтение регистра НС. | 0x00 |  |  |

# Структура архива

## Общие положения

Архив тепловычислителя представляет собой структурированный массив записей, расположенных в энергонезависимой памяти объемом 128 Кб. Логически архив разбит на две части:

- основной

- и дополнительный.

Каждая часть в свою очередь состоит из 3 типов массивов:

- часовых

- суточных

- месячных.

Обобщенная структура архива показана на рис.1.

Рисунок 1 Обобщенная структура архива тепловычислителя Взлет ТСР

## Структура записей

Каждая запись – это последовательность полей, имеющая один и тот же размер (в байтах) в соответствующем массиве записей. Записи в основном и дополнительном архивах, находящиеся по одному и тому же логическому адресу, обладают одним и тем же размером, но структуры у них различны. Размеры записей приведены в Таблица 3:

Таблица 3

| Запись | Размер (в байтах) |
| --- | --- |
| Часовая | 42 |
| Суточная | 40 |
| Месячная | 40 |

Каждый массив состоит из различного количества записей. Размеры (в записях) массивов приведены в Таблица 4:

Таблица 4

| Тип массива | Размер (в записях) |
| --- | --- |
| Часовой | 1428 |
| Суточный | 60 |
| Месячный | 24 |

Массив имеет циклическую структуру и заполняется последовательно, начиная с начального адреса. При переполнении массива следующая запись записывается на место самой старой записи.

Запись часового массива основного архива состоит из следующих полей:

Таблица 5

| Смещение | Размер | Название | Тип значения | Диапазон | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0х00 | 1 | День | Беззнаковое целое | 1 – 31 | сутки | - |
| 0х01 | 1 | Месяц | Беззнаковое целое | 1 – 12 | месяц | - |
| 0х02 | 1 | Год | Беззнаковое целое | 0 – 99 | год | - |
| 0х03 | 1 | Час | Беззнаковое целое | 0 – 23 | час | - |
| 0х04 | 4 | Тепло по 1 теплосистеме | 32-битный IEEE-754 формат | 0 – 999999999 | МДж | Накопительный счетчик |
| 0х08 | 4 | Тепло по 2 теплосистеме | 32-битный IEEE-754 формат | 0 – 999999999 | МДж | Накопительный счетчик |
| 0х0С | 4 | Общий расход по 1 трубопроводу | 32-битный IEEE-754 формат | 0 – 999999 | т, м3 | Накопительный счетчик |
| 0х10 | 4 | Общий расход по 2 трубопроводу | 32-битный IEEE-754 формат | 0 – 999999 | т, м3 | Накопительный счетчик |
| 0х14 | 4 | Общий расход по 4 трубопроводу | 32-битный IEEE-754 формат | 0 – 999999 | т, м3 | Накопительный счетчик |
| 0х18 | 4 | Общий расход по 5 трубопроводу | 32-битный IEEE-754 формат | 0 – 999999 | т, м3 | Накопительный счетчик |
| 0х1С | 2 | Температура по 1 трубопроводу | Знаковое целое | -25000 – 25000 | 10-2 ºС | Среднее значение за 1 час |
| 0х1E | 2 | Температура по 4 трубопроводу | Знаковое целое | -25000 – 25000 | 10-2 ºС | Среднее значение за 1 час |
| 0х20 | 2 | Температура по 2 трубопроводу | Знаковое целое | -25000 – 25000 | 10-2 ºС | Среднее значение за 1 час |
| 0х22 | 2 | Температура по 5 трубопроводу | Знаковое целое | -25000 – 25000 | 10-2 ºС | Среднее значение за 1 час |
| 0х24 | 4 | Слово НС | Беззнаковое целое | - | - | См. Таблица 9 |
| 0х28 | 2 | - | - | - | - | Зарезервировано |

Запись часового массива дополнительного архива состоит из следующих полей:

Таблица 6

| Смещение | Размер | Название | Тип значения | Диапазон | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0х00 | 2 | Давление по 1 трубопроводу | Беззнаковое целое | 0 – 4000 | 10-3 МПа | Среднее значение за 1 час |
| 0х02 | 2 | Давление по 2 трубопроводу | Беззнаковое целое | 0 – 4000 | 10-3 МПа | Среднее значение за 1 час |
| 0х04 | 2 | Давление по 4 трубопроводу | Беззнаковое целое | 0 – 4000 | 10-3 МПа | Среднее значение за 1 час |
| 0х06 | 2 | Давление по 5 трубопроводу | Беззнаковое целое | 0 – 4000 | 10-3 МПа | Среднее значение за 1 час |
| 0х08 | 2 | Давление х.в. | Беззнаковое целое | 0 – 4000 | 10-3 МПа | Среднее значение за 1 час |
| 0x0A | 2 | Температура х.в. | Беззнаковое целое | 0 – 3000 | 10-2 ºС | Среднее значение за 1 час |
| 0x0C | 4 | - | - | - | - | Зарезервировано |
| 0x10 | 4 | Дополнительный счетчик | Беззнаковое целое | 0 – 999999999 | мин | Накопительный счетчик |
| 0x14 | 4 | Время действия нештатных ситуаций | Беззнаковое целое | 0 – 999999999 | мин | Накопительный счетчик |
| 0х18 | 4 | Время работы по 1 теплосистеме | Беззнаковое целое | 0 – 999999999 | мин | Накопительный счетчик |
| 0х1С | 4 | Время аварий и нештатных ситуаций по 1 теплосистеме | Беззнаковое целое | 0 – 999999999 | мин | Накопительный счетчик |
| 0х20 | 4 | Время работы по 2 теплосистеме | Беззнаковое целое | 0 – 999999999 | мин | Накопительный счетчик |
| 0х24 | 4 | Время аварий и нештатных ситуаций по 2 теплосистеме | Беззнаковое целое | 0 – 999999999 | мин | Накопительный счетчик |
| 0х28 | 2 | Слово отказов | Беззнаковое целое | - | - | См. Таблица 10 |

Записи для суточного и месячного массивов по расположению полей совпадают между собой и отличаются от часовых записей только отсутствием поля со смещением 0х28.

## Адресация записей

Для доступа к записям архива используются две функции:

- 0х08 возвращает запись основного архива

- 0х18 возвращает запись дополнительного архива.

Тело запросов имеет следующий формат:

Hi(Adr), Lo(Adr), Pattern, 0x00

Hi(Adr) – старший байт 16-битного адреса записи;

Lo(Adr) – младший байт 16-битного адреса записи;

Pattern – последовательность байт 0х20, равных длине записи;

Тело ответов имеет  следующий формат:

Hi(Adr), Lo(Adr), Record

Record – запрашиваемая запись.

Адрес записи вычисляется по формуле:

Adr = StartAdr + ((AbsDay ·24 + H) mod ArchiveSize) · RecordSize

AbsDay = (Y - 1) ·365 + ((Y - 1) div 4) + DayInYear

DayInYear = Days[M-1] + D + (M>2)LeapYear

LeapYear = (Y mod 4 == 0)(Y mod 100 != 0) + (Y mod 400 == 0)

Days[] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334}

где

ArchiveSize – размер архива (см. Таблица 4);

RecordSize – размер записи (см. Таблица 3);

StartAdr – адрес начала массива записей (см. Таблица 7);

H,D,M,Y – час, день, месяц, год записи;

mod - возвращает остаток от деления;

div –возвращает результат деления нацело.

Таблица 7

| Тип массива | Начальный адрес |
| --- | --- |
| Часовой | 2048 (0x0800) |
| Суточный | 62048 (0xF260) |
| Месячный | 64448 (0xFBC0) |

Числа в формате 32-битный IEEE-754 передаются, начиная с младшего байта. Многобайтные целые числа передаются, начиная со старшего байта.

# Диагностика прибора

Диагностика прибора состоит из трех слов состояний, которые дают точную информацию о характере неисправности. Каждый из информационных кодов имеет свой номер, и, при возникновении  неисправности, в слово состояния записывается соответствующий номер. Если работа теплосчетчика нарушается дважды, то номер первого информационного кода логически прибавляется к значению второго кода и записывается в слово состояния. Информационные коды имеют следующие значения:

## Слово внутренних ошибок

Таблица 8 Слово ошибок

| Номер бита | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Отказ EEPROM |
| 1 | Зарезервировано |
| 2 | Отказ канала температуры |
| 3 | Сбой интерфейса RS-485 |
| 4 | Ложное значение входной частоты |
| 5 | Зарезервировано |
| 6 | Зарезервировано |
| 7 | Отказ внешнего АЦП |
| 8 | Сбой интерфейса RS-232 |
| 9 | Внутренний сбой программы |
| 10 | Прерывание Watch Dog |
| 11 | Доступ к часам невозможен |
| 12 | Зарезервировано |
| 13 | Зарезервировано |
| 14 | Зарезервировано |
| 15 | Аппаратура не инициализирована |

## Слово нештатных ситуаций

Таблица 9 Слово нештатных ситуаций

| Код | Номер бита | Описание | Состояние теплосистемы | Реакция теплосчетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Расход теплоносителя в ТР 1 выше уставки | Q1 > Q1наиб | Прекращается накопление данных. |
| 2 | 1 | Расход теплоносителя в ТР 1 ниже уставки | Q1 < Q1наим | Q1 = 0 |
| 3 | 2 | Расход теплоносителя в ТР 4 выше уставки | Q4 > Q4наиб | Прекращается накопление данных. |
| 4 | 3 | Расход теплоносителя в ТР 4 ниже уставки | Q4 < Q4наим | Q4 = 0 |
| 5 | 4 | Расход теплоносителя в ТР 2 выше уставки | Q2 > Q2наиб | Прекращается накопление данных. |
| 6 | 5 | Расход теплоносителя в ТР 2 ниже уставки | Q2 < Q2наим | Q2 = 0 |
| 7 | 6 | Расход теплоносителя в ТР 5 выше уставки | Q5 > Q5наиб | Прекращается накопление данных. |
| 8 | 7 | Расход теплоносителя в ТР 5 ниже уставки | Q5 < Q5наиб | Q5 = 0 |
| 9 | 8 | Расход теплоносителя в ТР 1 ниже расхода теплоносителя в ТР 2 | Q2 > Kпр ·Q1 | Прекращается накопление данных |
| 10 | 9 | Расход теплоносителя в ТР 4 ниже расхода теплоносителя в ТР 5 | Q5 > Kпр ·Q4 | Прекращается накопление данных |
| 11 | 10 | Температура ПТ4 ниже температуры ПТ5 | t5 > t4 + dt °C Q4 > 0 | Прекращается накопление данных |
| 12 | 11 | Температура ПТ1 ниже температуры ПТ2 | t2 > t1 + dt °C Q1 > 0 | Прекращается накопление данных |
| 13 | 12 | Напряжение сети отсутствовало | Пропало напряжение питания | Прекращается накопление данных. |
| 14 | 13 | Расход теплоносителя в ТР2 в зоне метрологического захода | Q1 < Q2 < Kпр ·Q1 | Q1 = Q2 |
| 15 | 14 | Отказ канала температуры | Разрыв контура тока | Прекращается накопление данных. |
| 16 | 15 | Расход теплоносителя в ТР5 в зоне метрологического захода | Q4 < Q5 < Kпр ·Q4 | Q4 = Q5 |
| 17 | 16 | Расход теплоносителя в ТР 1 ниже расхода теплоносителя в ТР 2 | Q2 > Kпр ·Q1 | - |
| 18 | 17 | Расход теплоносителя в ТР 4 ниже расхода теплоносителя в ТР 5 | Q5 > Kпр ·Q4 | - |

## Слово отказов датчиков

Таблица 10 Слово отказов

| Номер бита | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Отказ датчика расхода 1 |
| 1 | Отказ датчика расхода 2 |
| 2 | Отказ датчика расхода 4 |
| 3 | Отказ датчика расхода 5 |
| 4 | Отказ датчика температуры 1 |
| 5 | Отказ датчика температуры 2 |
| 6 | Отказ датчика температуры 4 |
| 7 | Отказ датчика температуры 5 |
| 8 | Отказ датчика давления 1 |
| 9 | Отказ датчика давления 2 |
| 10 | Отказ датчика давления 4 |
| 11 | Отказ датчика давления 5 |
| 12 | Зарезервировано |
| 13 | Зарезервировано |
| 14 | Зарезервировано |
| 15 | Зарезервировано |