Зависимость количества каналов от конфигурации

| Конфигурация прибора (0x001B Input) Количество каналов (0x001A Input) | 0 многоканальный | 1 двухлучевой | 2 трехлучевой | 3 четырехлучевой | 4 двухлучевой + 1 канал | 5 двухлучевой + 2 канала | 6 трехлучевой + 1 канал | 7 два двухлучевых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 канал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | 2 канала | 1 канал (двухлучевой), если регистр 0x004E (hold) равен 1, и 2 канала если он равен 0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | 3 канала | Нет | 1 канал (трехлучевой), если регистр 0x004E (hold) равен 1, и 3 канала если он равен 0 | Нет | 2 канала (двухлучевой + 1), если регистр 0x004E (hold) равен 1, и 3 канала если он равен 0 | Нет | Нет | Нет |
| 4 | 4 канала | Нет | Нет | 1 канал (четырехлучевой), если регистр 0x004E (hold) равен 1, и 4 канала если он равен 0 | Нет | 3 канала (двухлучевой + 2), если регистр 0x004E (hold) равен 1, и 4 канала если он равен 0 | 2 канала (трехлучевой + 1), если регистр 0x004E (hold) равен 1, и 4 канала если он равен 0 | 2 канала (два двухлучевых), если регистр 0x004E (hold) равен 1, и 4 канала если он равен 0 |